## Slide 1
EGO1 FPGA
Flappy Bird 小遊戲
•
以 Verilog HDL 在 FPGA 上完成可玩的 Flappy Bird。
•
遊戲邏輯、碰撞、計分與 VGA 畫面皆由 RTL 模組實作。
•
正式展示：S4 Reset、S0 Start、S2 Flap，VGA to HDMI 擷取到 OBS。
100 MHz
Clock
Game Tick
約 60 Hz
FSM / Logic
Bird / Pipe
VGA Renderer
RGB + Sync
影片連結欄位放在最後一頁

## Slide 2
遊戲基本功能
本專題重點是完成一個可操作、可計分、可結束的 FPGA 小遊戲
EGO1 FPGA Flappy Bird | 2/8
玩法流程
START 等待開始；PLAY 控制小鳥避開管子；碰撞後進入 GAME OVER。
遊戲物件
鳥、三組管子、地板與分數都以座標控制，遊戲邏輯可直接判斷。
完成規則
已完成跳躍、下落、管子移動、碰撞死亡與 +1、+1、+5 計分。
開發板
EGO1 FPGA
工具
Vivado 2017.2
語言
Verilog HDL
顯示
VGA 640x480 @ 60Hz
輸出路徑
VGA -> HDMI 擷取卡 -> OBS
操作
S4 Reset / S0 Start / S2 Flap
專題核心
狀態控制
START、PLAY、GAME OVER 行為明確。
遊戲邏輯
鳥與管子座標、碰撞、計分都有 RTL 實作。
畫面輸出
VGA 將遊戲狀態與座標畫出來。

## Slide 3
遊戲資料流架構
按鍵、狀態、物件座標與分數共同形成遊戲流程
EGO1 FPGA Flappy Bird | 3/8
Board
Buttons
→
button_ctrl
pulse
→
game_fsm
state
→
bird / pipe
score / collision
→
vga_renderer
RGB
→
VGA
Port
遊戲邏輯整合流程
•
S0 / S2 先轉成 pulse，分別控制開始與跳躍。
•
FSM 決定目前是等待、遊玩中，或遊戲結束。
•
bird / pipe 產生座標，collision 判斷死亡，score 判斷通過管子。
•
VGA renderer 只負責依照遊戲狀態與座標把畫面畫出來。
top_vga.v：模組整合
button_ctrl u_button_ctrl(...);
game_fsm u_game_fsm(...);
bird_ctrl u_bird_ctrl(...);
pipe_ctrl u_pipe_ctrl(...);
score_ctrl u_score_ctrl(...);
collision u_collision(...);
vga_sync u_vga_sync(...);
vga_renderer u_vga_renderer(...);

## Slide 4
FSM 與按鍵輸入
遊戲流程用狀態機管理，按鍵先轉成單一 clock pulse
EGO1 FPGA Flappy Bird | 4/8
S_IDLE
等待開始
→
S_PLAY
更新遊戲
→
S_GAME_OVER
凍結畫面
start_pulse
dead
start_pulse 回到等待畫面
game_fsm.v + button_ctrl.v：核心控制
// game_fsm.v
S_IDLE: if (start_pulse) next_state = S_PLAY;
S_PLAY: if (dead) next_state = S_GAME_OVER;
S_GAME_OVER: if (start_pulse) next_state = S_IDLE;
// button_ctrl.v
assign start_pulse = btn_start & ~btn_start_d;
assign flap_pulse = btn_flap & ~btn_flap_d;
控制邏輯說明
狀態分工
IDLE 等待開始，PLAY 更新遊戲座標，GAME_OVER 保留結束畫面。
按鍵處理
button_ctrl 將 S0 / S2 轉成 one-cycle pulse，避免長按造成多次觸發。
更新節奏
flap_pulse 先在 top_vga 暫存，等下一個 game_tick 才更新鳥的位置。

## Slide 5
Bird 與 Pipe 控制
鳥和管子只在 game_tick 更新，讓遊戲速度穩定且可調
EGO1 FPGA Flappy Bird | 5/8
bird_ctrl.v + pipe_ctrl.v：移動參數與更新
// bird_ctrl.v
BIRD_SIZE = 24; FLAP_STEP = 34; FALL_STEP = 3;
if (flap_pulse) bird_y <= bird_y - FLAP_STEP;
else bird_y <= bird_y + FALL_STEP;
// pipe_ctrl.v
PIPE_W = 40; GAP_H = 180; PIPE_SPEED = 2;
if (pipe1_x > PIPE_SPEED) pipe1_x <= pipe1_x - PIPE_SPEED;
else pipe1_x <= PIPE1_RECYCLE_X;
•
鳥固定 x，只更新 y 座標。
•
Flap 上升，未按鍵則下落。
•
管子左移，離開畫面後回收。
•
gap 180、speed 2，展示較穩定。
Bird
24x24 pixel-art
Flap
每次上移 34
Fall
每 tick 下落 3
Pipe
寬 40、gap 180
Speed
每 tick 左移 2

## Slide 6
Collision 與 Score
碰撞用矩形 overlap，計分用前後位置跨越偵測
EGO1 FPGA Flappy Bird | 6/8
collision.v：矩形 overlap 判斷
assign pipe1_x_overlap =
(bird_right > pipe1_x) &&
(bird_x < pipe1_x + PIPE_W);
assign pipe1_hit_top =
pipe1_x_overlap && (bird_y < pipe1_gap_y);
assign pipe1_hit_bottom =
pipe1_x_overlap &&
(bird_bottom > pipe1_gap_y + PIPE_GAP_H);
assign dead = hit_ground || pipe1_hit || pipe2_hit || pipe3_hit;
score_ctrl.v：每根 pipe 加分，第 3 根 +5
assign pipe1_passed =
(pipe1_right_prev >= bird_x_ext) &&
(pipe1_right < bird_x_ext) &&
(pipe1_right < SCREEN_W);
if (any_pipe_passed) begin
if (passed_pipe_count == 2'd2) begin
score <= score + SCORE_STEP_BONUS; // +5
passed_pipe_count <= 2'd0;
end else begin
score <= score + SCORE_STEP_NORMAL; // +1
passed_pipe_count <= passed_pipe_count + 2'd1;
end
end
預期分數序列：01 → 02 → 07 → 08 → 09 → 14
重點：用 previous/current pipe_right 跨越 bird_x 偵測通過，避免同一根 pipe 在多個 clock 內重複加分。

## Slide 7
VGA 顯示重點
VGA 負責把遊戲狀態與座標轉成畫面輸出
EGO1 FPGA Flappy Bird | 7/8
掃描座標
產生 pixel_x / pixel_y，定位目前像素。
畫面判斷
判斷像素屬於鳥、管子、分數或文字。
RGB 輸出
輸出 12-bit RGB 與同步訊號。
畫面整合
renderer 依據遊戲狀態與座標輸出對應 RGB 畫面。

## Slide 8
成果展示與影片連結
最終版本已完成可上板展示的 FPGA 小遊戲
EGO1 FPGA Flappy Bird | 8/8
VGA 顯示
640x480 @ 60Hz 成功輸出
遊戲操作
S0 開始、S2 跳躍、S4 reset
畫面狀態
START / PLAY / GAME OVER
遊戲內容
鳥、管子、天空、雲、地板、分數
計分規則
每根 pipe 加分，+1、+1、+5 循環
Bitstream
D:\ego1_top_vga_build\bitstream\top_vga.bit
Demo 檢查流程
•
燒錄最終 bitstream。
•
確認 VGA 畫面出現 START。
•
按 S0 進入 PLAY。
•
按 S2 控制小鳥跳躍。
•
通過 pipe 後分數增加。
•
碰撞後顯示 GAME OVER。
影片連結
影片連結：________________________________________
GitHub Repo
https://github.com/awdd1212a-cmd/
ego1-flappy-bird