## Slide 1
EGO1 FPGA
Flappy Bird 小遊戲
Verilog 遊戲邏輯 × VGA 顯示 × FPGA 板上按鍵控制
FPGA
Game Logic
VGA Renderer
課堂專題展示
EGO1 FPGA Flappy Bird ｜ 1

## Slide 2
這個專題完成的是可玩的 VGA 版 Flappy Bird
重點不是只有模擬，而是整合到 EGO1 板上輸出畫面與操作。
640×480
VGA 顯示輸出
3 狀態
IDLE / PLAY / GAME_OVER
+1,+1,+5
通過管子的計分規則
• 畫面包含天空、雲、地板、管子、小鳥、START 與 GAME / OVER 文字
• 遊戲可用 S0 開始、S2 跳躍、S4 重置
• 已產生最終 bitstream，可直接燒錄到 EGO1 測試
Final bitstream:
D:\ego1_top_vga_build\bitstream\top_vga.bit
EGO1 FPGA Flappy Bird ｜ 2

## Slide 3
硬體介面集中在 EGO1 板上按鍵與 VGA 輸出
外接 keypad 因缺少擴充板腳位資料，最終展示保留穩定的板上按鍵。
EGO1 FPGA
100 MHz clock
→
Game Logic
Verilog modules
→
VGA Timing
RGB + Sync
→
螢幕 / OBS
VGA to HDMI
操作對應
S4 Reset
S0 Start
S2 Flap
為什麼不放 keypad
• NFU FPGA V2.0 擴充板不是單純 8 條 row/col 直通
• 缺少 schematic / XDC 時，展示容易不穩
• 最終版採用已驗證的板上按鍵
EGO1 FPGA Flappy Bird ｜ 3

## Slide 4
top_vga 把輸入、遊戲邏輯與 VGA renderer 串成完整系統
每個 module 分工明確，方便測試與整合。
button_ctrl
按鍵 pulse
→
game_fsm
狀態控制
→
bird_ctrl
小鳥位置
pipe_ctrl
管子位置
score_ctrl
計分
→
collision
死亡判斷
→
vga_renderer
畫面輸出
vga_sync
pixel_x / pixel_y / sync
→
• game_tick 約 60 Hz 更新遊戲座標
• VGA renderer 依 pixel_x / pixel_y 即時計算 RGB
• 碰撞結果回饋到 FSM，進入 GAME_OVER
EGO1 FPGA Flappy Bird ｜ 4

## Slide 5
遊戲流程由三個狀態控制，邏輯簡單但完整
狀態機讓 start、play、死亡後停止都能清楚分離。
IDLE
顯示 START
等待 S0
PLAY
小鳥與管子更新
持續碰撞判斷
GAME_OVER
顯示 GAME / OVER
等待 reset
→
S0 start
→
dead = 1
S4 reset 回到初始狀態
localparam S_IDLE = 2'd0;
localparam S_PLAY = 2'd1;
localparam S_GAME_OVER = 2'd2;
EGO1 FPGA Flappy Bird ｜ 5

## Slide 6
畫面繪製與計分都用座標條件完成
每個 pixel 依座標判斷屬於小鳥、管子、地板、文字或背景。
VGA renderer 根據 pixel_x / pixel_y 即時計算 RGB
計分規則
• 管子右緣從鳥的左側通過時加分
• 使用 previous/current pipe position 避免重複加分
• passed_pipe_count 形成 +1, +1, +5 循環
if (passed_pipe_count == 2) begin
score <= score + 5;
passed_pipe_count <= 0;
end else begin
score <= score + 1;
passed_pipe_count <= passed_pipe_count + 1;
end
EGO1 FPGA Flappy Bird ｜ 6

## Slide 7
最終成果已完成可展示版本，重點放在穩定 demo
專題成果包含 RTL 整合、VGA 畫面、遊戲控制與 bitstream。
已驗證
VGA to HDMI 顯示路徑
可燒錄
D 槽最終 bitstream
可操作
S0 / S2 / S4 板上按鍵
Demo 流程
• 燒錄 top_vga.bit 後確認 START 畫面
• 按 S0 開始，按 S2 控制小鳥
• 通過管子檢查分數 01 → 02 → 07
• 碰撞後顯示 GAME / OVER
結論
這個專題完成了從 Verilog game logic 到 VGA 畫面輸出的整合，並能在 EGO1 板上以實體按鍵操作展示。
EGO1 FPGA Flappy Bird ｜ 7